| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги заправки та відновлення картриджів (код ДК 021:2015 – 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки) (ідентифікатор закупівлі – UA-2021-07-07-004145-b) |
| Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Заправка картриджа включає наступні етапи: 1. Попередня діагностика картриджа. Огляд внутрішніх деталей на предмет зносу і механічних пошкоджень. 2. Видалення з картриджа відпрацьованого тонера і залишків робочого тонера. 3. Обробка магнітного валу і ролика первинного заряда спеціальним засобом. 4.Наповнення картриджа тонером відповідного кольору об’ємом заводської норми (згідно з технічними характеристиками картриджів відповідно до стандартів фірм виробників). 4.Збирання картриджа. 5.Заміна чи перепрограмування чипа (за необхідністю). Перевірка якості друку. 6.Строк надання послуг по заправці (відновленню) картриджів виконується протягом 24 годин (зазначений термін також враховує отримання, транспортування до місця проведення робіт та повернення картриджів Виконавцем). Відновлення картриджу виконується через кожні 3-4 перезарядки (по середньому розрахунку) та включає наступні етапи: 1. Попередня діагностика картриджа. Друк тестової сторінки для виявлення можливих проблем в роботі картриджа. 2Розбирання картриджа повністю. 3 Видалення з картриджа відпрацьованого тонера і залишків робочого тонера. 4 Очищення всіх деталей картриджу від залишків старого тонера. 5. Огляд внутрішніх деталей на предмет зносу і механічних пошкоджень. 6. Заміна чистячого леза фотобарабана, самого фотобарабана. Заміна ролика первинного заряду (за потреби) включається у вартість відновлення. 7. Заміна дозуючого леза магнітного валу, самого магнітного валу або його оболонки і ущільнювального леза за потреби. Включається у вартість відновлення. 8. Наповнення картриджа тонером відповідного кольору об’ємом заводської норми (згідно з технічними характеристиками картриджів відповідно до стандартів фірм виробників). Включається у вартість відновлення. 9. Збирання картриджа. 10. Перевірка якості друку. 11. Заміна чи перепрограмування чипа (за необхідністю). 12.Заміна чіпів в картриджах та DRUM картриджах за потреби Строк надання послуг по відновленню картриджів виконується, протягом 24 годин (зазначений термін також враховує отримання, транспортування до місця проведення робіт та повернення картриджів Виконавцем). |
| Обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення | Очікувану вартість предмета закупівлі Послуги заправки та відновлення картриджів (код ДК 021:2015 – 50310000-1 – Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки) в сумі 80000.00 грн. (вісімдесят тисяч грн. 00 коп.) з ПДВ визначено, виходячи із доведених граничних обсягів видатків на 2021 рік для територіальних органів ДПС. |