Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

щодо закупівлі послуг комплексного обслуговування адміністративних приміщень та прилеглої території об’єктів Головного управління ДПС у Сумській області   в 2022 році

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Головне управління ДПС у Сумській області, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код згідно  ЄДРПОУ – 43995469, категорія замовника – орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Спрощена закупівля: «Повне передсезонне технічне обслуговування обладнання котельних»,   ДК 021:2015 (CPV) 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки.

Спрощена закупівля здійснюється Замовником відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами).

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-20-007124-а

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Учасник під час надання послуг повного передсезонного обслуговування обладнання котельних повинен керуватись наступними документами:

Кодексом газорозподільних систем, затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015р. № 2494, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015р. за № 1379/27824,

- Законом України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992 (зі змінами);

- Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 № 285, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 08 червня 2015 року за № 674/27119;

- Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

- Порядком технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24.10.2011 №640;

- іншими нормативними документами, що діють на території України.

| № п/п | Перелік послуг повного передсезонного обслуговування обладнання котельних |
| --- | --- |
| 1 | Очистити від сажі теплообмінники та камери згорання котельного обладнання |
| 2 | Провести регенерацію хімводоочисного обладнання |
| 3 | Монтаж-демонтаж насосів, що вийшли з ладу |
| 4 | Монтаж-демонтаж блока управління газовим клапаном, що вийшов з ладу |
| 5 | Перевірка на герметичність газового обладнання котельні |
| 6 | Дрібний ремонт: заміна болтів, гвинтів, термопар автоматики безпеки |
| 7 | Перевірка роботи розширювальних баків |
| 8 | Перевірка роботи модуля підживлення |
| 9 | Перевірка роботи системи деаерації |
| 10 | Зробити окраску камер згорання |
| 11 | Заправка реактивами та реагентами системи хімводоочищення і деаерації |
| 12 | Замінити ущільнення в з'єднаннях подаючого та зворотнього колекторів |
| 13 | Перевірка роботи системи водоочищення та установки водопідготовки, перевірка кількості солі NaCl у баку для регенерації |
| 14 | Перевірка роботи насосного обладнання |
| 15 | Перевірка роботи теплообмінників |
| 16 | Технічний огляд внутрішніх газопроводів, газової арматури, газовикористовуючого обладнання |
| 17 | Зовнішній огляд та перевірка роботи запобіжних клапанів котлів |
| 18 | Перевірка спрацювання сигналізації загазованості «СГБ» та «Лелека» |
| 19 | Перевірка манометрів контрольним приладом |
| 20 | Перевірка герметичності газопроводів, арматури в межах котла, перевірка контролю герметичності електромагнітних клапанів |
| 21 | Очистка топки й поверхні нагріву котлів |
| 22 | Перевірка електричних з’єднань та усунення виявлених дефектів |
| 23 | Перевірка стану газоходів, димової труби та тяги в них |
| 24 | Перевірка кратності повітрообміну котельні |
| 25 | Технічне обслуговування внутрішнього газопроводу та газового обладнання котлів |
| 26 | Очистка стабілізатора полум’я, газовипускних отворів, електродів розпалу, електродів контролю полум’я, газового фільтру |
| 27 | Контрольне випробування на герметичність - внутрішніх газопроводів, газовикористовуючого обладнання |
| 28 | Перевірка цілісності і відновлення внутрішніх футеровок і жаротривких ущільнень котлоагрегатів |
| 29 | Перевірка цілісності і відновлення термоізоляції котлоагрегатів |
| 30 | Промивка теплообмінників і трубопроводів топкових |
| 31 | Перевірка спрацювання запобіжних клапанів |
| 32 | Проведення ревізії і регулювання газової арматури |
| 33 | Проведення іспитів роботи устаткування і системи безпеки в автоматичному режимі |
| 34 | Оформлення акту готовності до роботи котельні в опалювальний сезон (без погодження в інспекціях) |
| 35 | Очищення камер згорання, теплообмінників і пальників котлоагрегатів від нагару |
| 36 | Заміна дефектних деталей та вузлів, згідно дефектовочного акту |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення визначено Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» відповідно до кошторису на 2022 рік.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до технічної документації та стану обладнання з заміною запчастин, які вийшли з ладу, виходячи з середньої ціни на ринку, яка склалася на даний час, шляхом пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни постачальників, що містяться у відкритому доступі, на підставі розрахунку очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін, відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275.

- Очікувана вартість предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі згідно КЕКВ 2240 «Повне передсезонне технічне обслуговування обладнання котельних»,   ДК 021:2015 (CPV) 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, становить  58940,00 грн. (п’ятдесят вісім тисяч дев’ятсот сорок грн. 00 коп.).