Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Головне управління ДПС у Сумській області, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код згідно  ЄДРПОУ – 43995469, категорія замовника – орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Пально-мастильні матеріали (талони) (Бензин А-92)» за кодом ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-11-21-010826-а

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Обсяг пального, що закуповується : 2500 літрів.

2. Строк постачання: по 31.12.2022 року.

| Назва вимоги | Технічні параметри |
| --- | --- |
| Октанове число за дослідним методом | не менше 95 одиниць |
| Октанове число за моторним методом | не менше 85 одиниць |
| Масова частка кисню | не більше 2,7 % |
| Bміст сірки | не більше 10 міліграмів на один кілограм |
| Концентрація свинцю | не більше 5 міліграмів на один куб. дециметр |
| Концентрація марганцю | не більше 6 міліграмів на один куб. дециметр |
| Об’ємна частка бензолу | не більше 1 % |
| Об’ємна частка олефінових вуглеводнів | не більше 18 % |
| Об’ємна частка ароматичних вуглеводнів | не більше 35 % |

Придбання палива здійснюється на умовах отримання палива за талонами та/або скретч-картками (номінал – «літри»). Номінал талонів та\або скретч-карток - 10/20 літрів.

Строк дії талонів/скретч-карток має становити не менше 12 місяців з дня їх видачі.

У разі закінчення строку дії талонів та\або скретч-карток на видачу бензину, Учасник повинен мати можливість провести їх обмін на інші з новим строком дії. У разі, якщо Учасник здійснює перехід на талони та\або скретч-картки нового зразку, він повинен здійснити рівноцінний обмін талонів та\або скретч-карток старого зразку, що залишилися у Замовника та не були реалізовані, на талони та\або скретч-картки нового зразку, в тому числі тих, що залишились у Замовника після закінчення строку їх дії.

Учасник повинен мати мережу власних, орендованих та/або партнерських АЗС на яких гарантує заправку транспортних засобів Замовника цілодобово, враховуючи вихідні та святкові дні, за виданими талонами та/або скретч-картками.

Наявність АЗС Учасника, розташованих на території Сумської області (у т. ч. м. Конотоп, м. Охтирка, м. Ромни, м. Шостка,  м. Суми) та м. Київ (у зв’язку з відсутністю у Замовника місць для зберігання бензина), які мають надавати послуги по обслуговуванню автомобілів замовника.

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Закупівля пально-мастильних матеріалів планувалась та оголошувалась на очікувану вартість відповідно до бюджетного запиту на 2023 рік.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 130 000,00 грн з ПДВ

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок очікуваної вартості здійснено з урахуванням вартості товару на ринку в межах бюджетного запиту на 2023 рік, відповідно до пп. 2 п.1 розділу ІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Для визначення очікуваної вартості Бензину А-95 було застосовано метод порівняння ринкових цін - це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни на момент вивчення ринку.