Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

щодо закупівлі послуг технічного обслуговування котельних та топкових на 2022 рік  для потреб Головного управління ДПС у Сумській області

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Головне управління ДПС у Сумській області, 40009, м. Суми, вул. Іллінська, 13, код згідно  ЄДРПОУ – 43995469, категорія замовника – орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Переговорна процедура: ДК 021:2015 код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування котельних та топкових)

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-18-012378-а

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Надання послуг з технічного обслуговування  котельних та топкових відповідно до Закону України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992, Правил безпеки систем газопостачання України, затвердженими наказом  Міністерства енергетики та вугільної  промисловості 08.06.2015 №674/27119, Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333, Порядку технічного огляду, обстеження, оцінки та паспортизації технічного стану, здійснення запобіжних заходів для безаварійного експлуатування систем газопостачання, затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24.10.2011 №640, Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених спільним наказом Міністерства палива та енергетики України,  Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 №620/378, норми органів Держнагляду.

| Назва та модель опалювального обладнання | Кількість (шт.) |
| --- | --- |
| Опалювальні газові модулі Бернард МН-120 (120 кВт) Модуль ГВС (гарячого водопостачання) Система водопідготовки | 3 1 1 |
| Газові конвектори GF 25 F GF 35 F GF 40 F | 11 4 3 |
| Газовий котел Протерм 30PLO (26 кВт) Газовий котел Протерм 40PLO (35 кВт) | 1 1 |
| Газовий котел Рівнетерм - 40 | 1 |
| Опалювальні газові модулі AF-70 Бухарест (70 кВт) Модуль гарячого водопостачання Система водопідготовки | 3 1 1 |
| Опалювальні модулі Бернард МН – 100 (Біла церква) Модуль гарячого водопостачання | 3 1 |
| Котел газовий АОГВ-30-12-1-Б-В11 (ВАТ РОСС) | 1 |
| Котел газовий КСТ-16 | 1 |
| Газові конвектори РУТА | 52 |
| Котел газовий Ceetic 1-35 HPCF (35 кВт) | 1 |
| Котел газовий Рівнетерм 32В (32 кВт) | 1 |
| Котел газовий BAXI ECOFOUR 1.24F (24 кВт) | 1 |

Перелік послуг з технічного обслуговування газових котелень і топкових

та періодичність надання таких послуг

| № п/п | Перелік послуг з технічного обслуговування модульних дахових котелень і топкових | Періодичність |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зовнішній огляд обладнання котелень/топкових, перевірка їх роботи | 2 рази/місяць |
| 2 | Зовнішній огляд та перевірка роботи автоматики котлів, контрольно-вимірювальних приладів та електронної автоматики сигналізації котельні | 1 раз/місяць |
| 3 | Перевірка роботи автоматики безпеки, розпалу й контролю полум’я | 1 раз/місяць |
| 4 | Перевірка параметрів налаштувань автоматики управління й безпеки | 1 раз/місяць |
| 5 | Перевірка на герметичність газового обладнання котельні | 1 раз/місяць |
| 6 | Дрібний ремонт: заміна болтів, гвинтів, термопар автоматики безпеки |  |
| 7 | Перевірка роботи розширювальних баків | 1 раз/місяць |
| 8 | Перевірка роботи модуля підживлення | 1 раз/місяць |
| 9 | Перевірка роботи системи деаерації | 1 раз/місяць |
| 10 | Пуско-налагоджувальні роботи котлів для роботи в опалювальний період | 1 раз/місяць |
| 11 | Заправка реактивами та реагентами системи хімводоочищення і деаерації | 1 раз/місяць |
| 12 | Внутрішній огляд топок котлів | 1 раз/місяць |
| 13 | Перевірка роботи насосного обладнання | 1 раз/місяць |
| 14 | Перевірка роботи теплообмінників | 1 раз/місяць |
| 15 | Технічний огляд внутрішніх газопроводів, газової арматури, газовикористовуючого обладнання | 1 раз/місяць |
| 16 | Зовнішній огляд та перевірка роботи запобіжних клапанів котлів | 1 раз/місяць |
| 17 | Перевірка манометрів контрольним приладом | 1раз/6місяців |
| 18 | Перевірка герметичності газопроводів, арматури в межах котла, перевірка контролю герметичності електромагнітних клапанів | 1раз/6місяців |
| 19 | Після виконання ремонтно - відновленних та інших робіт антикорозійне покриття має бути відновлене (Правила експлуатації теплових установок і мереж). Всі газопроводи повинні бути пофарбовані ( Правила безпеки систем газопостачання). | За потреби |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення:

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі ДК 021:2015 код 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (Послуги з технічного обслуговування котельних та топкових), визначений відповідно до розрахунку до кошторису на 2023 рік та становить 105000,00 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розрахунок здійснено з урахуванням вартості послуг в межах затверджених кошторисних призначень на 2023 рік, відповідно до пп. 2 п.1 розділу ІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.